简要分析工业冷水机组的运行参数有哪些

工业冷水机分类介绍|冷水机组的使用和调节-简要分析工业冷水机组的运行参数有哪些：工业冷水机的作用主要是提供冷冻水给各行业的设备降温，起到改善产品精度、提高生产效率的作用。目前在塑胶、电子、化工、电镀、食品保鲜、纺织、印刷、医药、建筑、机械配套设备等行业都能看到纳金牌冷水机的身影。

目前，纳金牌工业冷水机主要包括:螺杆式冷水机，风冷式冷水机，水冷式冷水机，低温冷水机，开放式冷水机。其结构有密封式和开放式之分，密封式冷水机是密闭结构，可防止灰尘等杂物进入到机组内部影响其运行，且机组内部配置有水泵、自动补水水箱等，安装特别简单。开放式冷水机则比密封式少了机箱，所使用的蒸发器也不一样，具体的您可以参考阅读《几款常用冷水机结构及安装介绍》。

购买工业冷水机并且安装好以后，就是它的实际运行了。纳金牌冷水机的运行参数主要有电压、电流、功率、温度、压力、流量、液位、浓度等。这些参数主要由有关仪器仪表进行显示。

1、电压：目前我国冷水机组采用220V(单相)和380V(三相)两种电压。供电电压必须与设备用电电压相符，过高或过低都会影响冷水机的安全运行。

2、电流：有工业冷水机的铭牌电流与实际运行电流。

3、功率：工业冷水机的运行耗电功率。

4、温度：工业冷水机的温度有蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前制冷剂的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等。

5、压力：工业冷水机的压力有蒸发压力、冷凝压力、中间压力、冷却水压力、冷冻水压力、润滑油压力等。

6、流量：制冷剂流量、冷却水流量、冷冻水流量等。

7、液位：曲轴箱内油液位和制冷剂液位。

8、浓度：是指制冷剂浓度等。

正确选择和规定上述参数，并在运行时控制各个参数，使其在许可的上下限内，经济合理的运行，从而达到制冷量大、能耗少的效果，也是使用和调节工业冷水机的依据。